## Slide 1: Punteros y memoria dinámica
9
Algoritmos y Estructuras de Datos I

## Slide 2: Índice de la Unidad
  Direcciones de memoria y punteros
  Operadores de punteros
  Punteros y direcciones válidas
  Punteros no inicializados
  Un valor seguro: NULL
  Copia y comparación de punteros
  Tipos puntero
  Punteros a estructuras
  Punteros a constantes y punteros constantes
  Punteros y paso de parámetros
  Punteros y arrays
  Memoria y datos del programa
  Memoria dinámica
  Punteros y datos dinámicos
  Gestión de la memoria
  Errores comunes
  Arrays de datos dinámicos
  Arrays dinámicos
9
Punteros y memoria dinámica

## Slide 3: AyED I - Punteros y Memoria Dinámica
Direcciones de memoria y punteros

## Slide 4: Direcciones de memoria
Los datos en la memoria
  Todo dato se almacena en memoria:
  Varios bytes a partir de una dirección
  int i = 5;
  El dato (i) se accede a partir de su dirección base (0F03:1A38)
  Dirección de la primera celda de memoria utilizada por el dato
  El tipo del dato (int) indica cuántos bytes (4) requiere el dato:
  00000000 00000000 00000000 00000101  5
  (La codificación de los datos puede ser diferente; y la de las direcciones también)
 | 0F03:1A37 | ...
i | 0F03:1A38 | 00000000
 | 0F03:1A39 | 00000000
 | 0F03:1A3A | 00000000
 | 0F03:1A3B | 00000101
 | 0F03:1A3C | ...
5
Dirección base

## Slide 5: Variables punteros
Los punteros contienen direcciones de memoria
  Un puntero sirve para acceder a través de él a otro dato
  El valor del puntero es la dirección de memoria base de otro dato
 |  | ...
i | 0F03:1A38 | 00
 | 0F03:1A39 | 00
 | 0F03:1A3A | 00
 | 0F03:1A3B | 05
 |  | ...
punt | 0F07:0417 | 0F
 | 0F07:0418 | 03
 | 0F07:0419 | 1A
 | 0F07:041A | 38
 |  | ...
Indirección: Acceso indirecto a un dato
punt
5
i
punt apunta a i
5
¿De qué tipo es el dato apuntado?
¿Cuántas celdas ocupa? ¿Cómo se interpretan los 0/1?

## Slide 6: Punteros
Los punteros contienen direcciones de memoria
  ¿De qué tipo es el dato apuntado?
  La variable a la que apunta un puntero será de un tipo concreto
  ¿Cuánto ocupa? ¿Cómo se interpreta?
  El tipo de variable apuntado se establece al declarar el puntero:
  tipo *nombre;
  El puntero nombre apuntará a una variable del tipo indicado
  El asterisco (*) indica que es un puntero a datos de ese tipo
  int *punt; // punt inicialmente contiene una dirección // que no es válida (no apunta a nada)
  El puntero punt apuntará a una variable entera (int)
  int i; // Dato entero vs. int *punt; // Puntero a entero

## Slide 7: Punteros
Los punteros contienen direcciones de memoria
  Las variables puntero tampoco se inicializan automáticamente
  Al declararlas sin inicializador contienen direcciones no válidas
  int *punt; // punt inicialmente contiene una dirección // que no es válida (no apunta a nada)
  Un puntero puede apuntar a cualquier dato de su tipo base
  Un puntero no tiene por qué apuntar necesariamente a un dato (puede no apuntar a nada: valor NULL)
  ¿Para qué sirven los punteros?
  Para implementar el paso de parámetros por referencia
  Para manejar datos dinámicos (Datos que se crean y destruyen durante la ejecución)
  Para implementar los arrays

## Slide 8: Algoritmos y Estructuras de Datos I
Operadores de punteros

## Slide 9: Operadores de punteros
Obtener la dirección de memoria de ...
  Operador monario y prefijo
  & devuelve la dirección de memoria base del dato al que precede
  int i;
  cout << &i; // Muestra la dirección de memoria de i
  Un puntero puede recibir la dirección de datos de su tipo base
  int i;
  int *punt;
  punt = &i; // punt contiene la dirección de i
  Ahora punt ya contiene una dirección de memoria válida
  punt apunta a (contiene la dirección de) la variable i (int)
&
punt
i

## Slide 10: Operadores de punteros
Obtener la dirección de memoria de ...
  int i, j;
  ...
  int *punt;
 | ... | 
i | 0F03:1A38 | 
 | 0F03:1A39 | 
 | 0F03:1A3A | 
 | 0F03:1A3B | 
j | 0F03:1A3C | 
 | 0F03:1A3D | 
 | 0F03:1A3E | 
 | 0F03:1A3F | 
 | ... | 
punt | 0F07:0417 | 
 | 0F07:0418 | 
 | 0F07:0419 | 
 | 0F07:041A | 
 | ... | 
&

## Slide 11: Operadores de punteros
Obtener la dirección de memoria de ...
  int i, j;
  ...
  int *punt;
  ...
  i = 5;
 | ... | 
i | 0F03:1A38 | 00
 | 0F03:1A39 | 00
 | 0F03:1A3A | 00
 | 0F03:1A3B | 05
j | 0F03:1A3C | 
 | 0F03:1A3D | 
 | 0F03:1A3E | 
 | 0F03:1A3F | 
 | ... | 
punt | 0F07:0417 | 
 | 0F07:0418 | 
 | 0F07:0419 | 
 | 0F07:041A | 
 | ... | 
&
5
i

## Slide 12: Operadores de punteros
Obtener la dirección de memoria de ...
  int i, j;
  ...
  int *punt;
  ...
  i = 5;
  punt = &i;
 | ... | 
i | 0F03:1A38 | 00
 | 0F03:1A39 | 00
 | 0F03:1A3A | 00
 | 0F03:1A3B | 05
j | 0F03:1A3C | 
 | 0F03:1A3D | 
 | 0F03:1A3E | 
 | 0F03:1A3F | 
 | ... | 
punt | 0F07:0417 | 0F
 | 0F07:0418 | 03
 | 0F07:0419 | 1A
 | 0F07:041A | 38
 | ... | 
&
punt
5
i

## Slide 13: Operadores de punteros
Obtener lo que hay en la dirección ...
  Operador monario y prefijo
  * accede a lo que hay en la dirección de memoria a la que precede
  Permite acceder a un dato a través un puntero que lo apunte:
  punt = &i;
  cout << *punt; // Muestra lo que hay en la dirección punt
  *punt: lo que hay en la dirección que contiene el puntero punt
  punt contiene la dirección de memoria de la variable i
  *punt accede al contenido de esa variable i
  Acceso indirecto al valor de i
*

## Slide 14: Operadores de punteros
Obtener lo que hay en la dirección ...
  int i, j;
  ...
  int *punt;
  ...
  i = 5;
  punt = &i;
  j = *punt;
 | ... | 
i | 0F03:1A38 | 00
 | 0F03:1A39 | 00
 | 0F03:1A3A | 00
 | 0F03:1A3B | 05
j | 0F03:1A3C | 
 | 0F03:1A3D | 
 | 0F03:1A3E | 
 | 0F03:1A3F | 
 | ... | 
punt | 0F07:0417 | 0F
 | 0F07:0418 | 03
 | 0F07:0419 | 1A
 | 0F07:041A | 38
 | ... | 
0F
03
1A
38
punt:
*

## Slide 15: Operadores de punteros
Obtener lo que hay en la dirección ...
  int i, j;
  ...
  int *punt;
  ...
  i = 5;
  punt = &i;
  j = *punt;
 | ... | 
i | 0F03:1A38 | 00
 | 0F03:1A39 | 00
 | 0F03:1A3A | 00
 | 0F03:1A3B | 05
j | 0F03:1A3C | 
 | 0F03:1A3D | 
 | 0F03:1A3E | 
 | 0F03:1A3F | 
 | ... | 
punt | 0F07:0417 | 0F
 | 0F07:0418 | 03
 | 0F07:0419 | 1A
 | 0F07:041A | 38
 | ... | 
00
00
00
05
*punt:
*
Direccionamiento indirecto (indirección) Se accede al dato i de forma indirecta

## Slide 16: Operadores de punteros
Obtener lo que hay en la dirección ...
  int i, j;
  ...
  int *punt;
  ...
  i = 5;
  punt = &i;
  j = *punt;
 | ... | 
i | 0F03:1A38 | 00
 | 0F03:1A39 | 00
 | 0F03:1A3A | 00
 | 0F03:1A3B | 05
j | 0F03:1A3C | 
 | 0F03:1A3D | 
 | 0F03:1A3E | 
 | 0F03:1A3F | 
 | ... | 
punt | 0F07:0417 | 0F
 | 0F07:0418 | 03
 | 0F07:0419 | 1A
 | 0F07:041A | 38
 | ... | 
00
00
00
05
*

## Slide 17: Operadores de punteros
Ejemplo de uso de punteros
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main() {
  int i = 5;
  int j = 13;
  int *punt;
  punt = &i;
  cout << *punt << endl; // Muestra el valor de i
  punt = &j;
  cout << *punt << endl; // Ahora muestra el valor de j
  int *otro = &i;
  cout << *otro + *punt << endl; // i + j
  int k = *punt;
  cout << k << endl; // Mismo valor que j
  return 0;
  }
punteros.cpp

## Slide 18
Punteros y direcciones válidas
Algoritmos y Estructuras de Datos I

## Slide 19: Punteros y direcciones válidas
Todo puntero ha de tener una dirección válida
  Un puntero sólo debe ser utilizado si tiene una dirección válida
  Un puntero NO contiene una dirección válida tras ser definido
  Un puntero obtiene una dirección válida:
  Asignando la dirección de otro dato (operador &)
  Asignando otro puntero (mismo tipo base) que ya sea válido
  Asignando el valor NULL (puntero nulo, no apunta a nada)
  int i;
  int *q; // q no tiene aún una dirección válida
  int *p = &i; // p toma una dirección válida
  q = p; // ahora q ya tiene una dirección válida
  q = NULL; // otra dirección válida para q

## Slide 20: Punteros no inicializados
Punteros que apuntan a saber qué...
  Un puntero no inicializado contiene una dirección desconocida
  int *punt; // No inicializado
  *punt = 12; // ¿A qué dato se está asignando el valor?
  ¿Dirección de la zona de datos del programa?
  ¡Podemos modificar inadvertidamente un dato del programa!
  ¿Dirección de la zona de código del programa?
  ¡Podemos modificar el código del propio programa!
  ¿Dirección de la zona de código del sistema operativo?
  ¡Podemos modificar el código del propio S.O.!
   Consecuencias imprevisibles (cuelgue)
  (Los S.O. modernos protegen bien la memoria)
¡SALVAJES!

## Slide 21: Un valor seguro: NULL
Punteros que no apuntan a nada
  Inicializando los punteros a NULL podemos detectar errores:
  int *punt = NULL;
  ...
  *punt = 13;
  punt ha sido inicializado a NULL: ¡No apunta a nada!
  Si no apunta a nada, ¿¿¿qué significa *punt??? No tiene sentido
   ERROR: ¡Acceso a un dato a través de un puntero nulo!
  Error de ejecución, lo que ciertamente no es bueno
  Pero sabemos cuál ha sido el problema, lo que es mucho
  Sabemos dónde y qué buscar para depurar
X
punt

## Slide 22
Copia y comparación de punteros
Algoritmos y Estructuras de Datos I

## Slide 23: Copia de punteros
Apuntando al mismo dato
  Al copiar un puntero en otro, ambos apuntarán al mismo dato:
  int x = 5;
  int *punt1 = NULL; // punt1 no apunta a nada
  int *punt2 = &x; // punt2 apunta a la variable x
X
punt1
punt2
5
x

## Slide 24: Copia de punteros
Apuntando al mismo dato
  Al copiar un puntero en otro, ambos apuntarán al mismo dato:
  int x = 5;
  int *punt1 = NULL; // punt1 no apunta a nada
  int *punt2 = &x; // punt2 apunta a la variable x
  punt1 = punt2; // ambos apuntan a la variable x
punt1
punt2
5
x

## Slide 25: Copia de punteros
5
x
Apuntando al mismo dato
  Al copiar un puntero en otro, ambos apuntarán al mismo dato:
  int x = 5;
  int *punt1 = NULL; // punt1 no apunta a nada
  int *punt2 = &x; // punt2 apunta a la variable x
  punt1 = punt2; // ambos apuntan a la variable x
  *punt1 = 8;
Al dato x ahora se puede acceder de tres formas:
x *punt1 *punt2
punt1
punt2
8

## Slide 26: Comparación de punteros
¿Apuntan al mismo dato?
  Operadores relacionales == y !=:
  int x = 5;
  int *punt1 = NULL;
  int *punt2 = &x;
  ...
  if (punt1 == punt2) {
  cout << "Apuntan al mismo dato" << endl;
  }
  else {
  cout << "No apuntan al mismo dato" << endl;
  }
  Sólo se pueden comparar punteros con el mismo tipo base

## Slide 27: Algoritmos y Estructuras de Datos I
Tipos puntero

## Slide 28: Tipos puntero
Declaración de tipos puntero
  Declaramos tipos para los punteros con distintos tipos base:
  typedef int *tIntPtr;
  typedef char *tCharPtr;
  typedef double *tDoublePtr;
  int entero = 5;
  tIntPtr puntI = &entero;
  char caracter = 'C';
  tCharPtr puntC = &caracter;
  double real = 5.23;
  tDoublePtr puntD = &real;
  cout << *puntI << " " << *puntC << " " << *puntD << endl;
  Con *puntero podemos hacer lo que con otros datos del tipo base
tipos.cpp

## Slide 29: Punteros a estructuras
Acceso a estructuras a través de punteros
  Los punteros pueden apuntar también a estructuras:
  typedef struct {
  int codigo;
  string nombre;
  double sueldo;
  } tRegistro;
  tRegistro registro;
  typedef tRegistro *tRegistroPtr;
  tRegistroPtr puntero = &registro;
Operador flecha (->):
Acceso a los campos a través de un puntero sin usar el operador *
puntero->codigo puntero->nombre puntero->sueldo
puntero->...  (*puntero)....

## Slide 30: Punteros a estructuras
Acceso a estructuras a través de punteros
  typedef struct {
  int codigo;
  string nombre;
  double sueldo;
  } tRegistro;
  tRegistro registro;
  typedef tRegistro *tRegistroPtr;
  tRegistroPtr puntero = &registro;
  registro.codigo = 12345;
  registro.nombre = "Javier";
  registro.sueldo = 95000;
  cout << puntero->codigo << " " << puntero->nombre
  << " " << puntero->sueldo << endl;
  puntero->codigo  (*puntero).codigo  *puntero.codigo
structPtr.cpp
puntero sería una estructura con campo codigo de tipo puntero

## Slide 31: Punteros y el modificador const
Punteros a constantes y punteros constantes
  El efecto del modificador de acceso const depende de su sitio:
  const tipo *puntero; Puntero a una constante
  tipo *const puntero; Puntero constante
  Punteros a constantes:
  typedef const int *tIntCtePtr; // Puntero a constante
  int entero1 = 5, entero2 = 13;
  tIntCtePtr punt_a_cte = &entero1;
  (*punt_a_cte)++; // ERROR: ¡Dato no modificable!
  punt_a_cte = &entero2; // OK: El puntero no es cte.

## Slide 32: Punteros y el modificador const
Punteros a constantes y punteros constantes
  El efecto del modificador de acceso const depende de su sitio:
  const tipo *puntero; Puntero a una constante
  tipo *const puntero; Puntero constante
  Punteros constantes:
  typedef int *const tIntPtrCte; // Puntero constante
  int entero1 = 5, entero2 = 13;
  tIntPtrCte punt_cte = &entero1;
  (*punt_cte)++; // OK: El puntero no apunta a cte.
  punt_cte = &entero2; // ERROR: ¡Puntero constante!
constPtr.cpp

## Slide 33: Algoritmos y Estructuras de Datos I
Punteros y paso de parámetros

## Slide 34: Punteros y paso de parámetros
Paso de parámetros por referencia o variable
  En el lenguaje C no hay mecanismo de paso por referencia (&)
  Sólo se pueden pasar parámetros por valor
  ¿Cómo se simula el paso por referencia? Por medio de punteros:
  void incrementa(int *punt);
  void incrementa(int *punt) {
  (*punt)++;
  }
  ...
  int entero = 5;
  incrementa(&entero);
  cout << entero << endl;
  Mostrará 6 en la consola
Paso por valor: El argumento (el puntero) no cambia
Aquello a lo que apunta (el entero) SÍ puede cambiar
param.cpp

## Slide 35: Punteros y paso de parámetros
Paso de parámetros por referencia o variable
  int entero = 5;
  incrementa(&entero);
5
entero
punt
6
entero
punt recibe la dirección de entero
6
entero
  void incrementa(int *punt) {
  (*punt)++;
  }
  cout << entero << endl;

## Slide 36: Punteros y paso de parámetros
Paso de parámetros por referencia o variable
  ¿Cuál es el equivalente en C a este prototipo de C++?
  void foo(int &param1, double &param2, char &param3);
  Prototipo equivalente:
  void foo(int *param1, double *param2, char *param3);
  void foo(int *param1, double *param2, char *param3) {
  // Al primer argumento se accede con *param1
  // Al segundo argumento se accede con *param2
  // Al tercer argumento se accede con *param3
  }
  ¿Cómo se llamaría?
  int entero; double real; char caracter;
  //...
  foo(&entero, &real, &caracter);

## Slide 37: Algoritmos y Estructuras de Datos I
Punteros y arrays

## Slide 38: Punteros y arrays
Una íntima relación
  Variable array  Puntero al primer elemento del array
  Así, si tenemos:
  int dias[12] =
  {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
  Entonces:
  cout << *dias << endl;
  Muestra 31 en la consola, el primer elemento del array
  Siempre apunta al primer elemento (no se puede modificar)
  Acceso a los elementos del array:
  Por índice o con aritmética de punteros (Anexo)
  ¡Un nombre de array es un puntero constante!

## Slide 39: Punteros y paso de parámetros arrays
Paso de arrays a subprogramas
  ¡Esto explica por qué no usamos & con los parámetros array!
  El nombre del array es un puntero: ya es un paso por referencia
  Prototipos equivalentes para parámetros array:
  const int N = ...;
  void cuadrado(int arr[N]);
  void cuadrado(int arr[], int size); // Array no delimitado
  void cuadrado(int *arr, int size); // Puntero
  Arrays no delimitados y punteros: se necesita la dimensión
  Elementos: se acceden con índice (arr[i]) o con puntero (*arr)
  Una función sólo puede devolver un array en forma de puntero:
  intPtr inicializar();

## Slide 40: Algoritmos y Estructuras de Datos I
Memoria y datos del programa

## Slide 41: Memoria y datos del programa
Regiones de la memoria
  El sistema operativo distingue varias regiones en la memoria:
Pila (Stack)
Montón (Heap)
Datos globales
Código del programa
S.O.
Datos locales
Datos dinámicos
Memoria principal

## Slide 42: Memoria y datos del programa
Memoria principal
  Datos globales del programa: Declarados fuera de los subprogramas
  typedef struct {
  ...
  } tRegistro;
  const int N = 1000;
  typedef tRegistro tArray[N];
  typedef struct {
  tArray registros;
  int cont;
  } tLista;
  int main() {
  ...
Pila
Montón
Datos globales
Código del programa
S.O.
Datos locales
Datos dinámicos
Memoria principal

## Slide 43: Memoria y datos del programa
La pila (stack)
  Datos locales de subprogramas: Parámetros por valor y variables locales
  void func(tLista lista, double &total)
  {
  tLista aux;
  int i;
  ...
  Y los punteros temporales que apuntan a los argumentos de los parámetros por referencia
Pila
Montón
Datos globales
Código del programa
S.O.
Datos locales
Datos dinámicos
Memoria principal
  func(lista, resultado)
&resultado

## Slide 44: Memoria y datos del programa
El montón (heap)
  Datos dinámicos
  Datos que se crean y se destruyen durante la ejecución del programa, a medida que se necesita
  Sistema de gestión de memoria dinámica (SGMD)
  Cuando se necesita memoria para una variable se solicita
  El SGMD reserva espacio y devuelve la dirección base
  Cuando ya no se necesita más la variable, se destruye
  Se libera la memoria y el SGMD cuenta de nuevo con ella
Pila
Montón
Datos globales
Código del programa
S.O.
Datos locales
Datos dinámicos
Memoria principal

## Slide 45: Algoritmos y Estructuras de Datos I
Memoria dinámica

## Slide 46: Memoria dinámica
Datos dinámicos
  Se crean y se destruyen durante la ejecución del programa
  Se les asigna memoria del montón
  ¿Por qué utilizar memoria dinámica?
  Almacén de memoria muy grande: datos o listas de datos que no caben en memoria principal pueden caber en el montón
  El programa ajusta el uso de la memoria a las necesidades de cada momento: ni le falta ni la desperdicia
Creación
Destrucción
Montón (Heap)
Dato dinámico

## Slide 47: Datos y asignación de memoria
¿Cuándo se asigna memoria a los datos?
  Datos globales
  En memoria principal al comenzar la ejecución del programa
  Existen durante toda la ejecución del programa
  Datos locales de un subprograma
  En la pila al ejecutarse el subprograma
  Existen sólo durante la ejecución de su subprograma
  Datos dinámicos
  En el montón cuando el programa lo solicita
  Existen a voluntad del programa

## Slide 48: Datos estáticos frente a datos dinámicos
Datos estáticos
  Datos declarados como de un tipo concreto:
  int i;
  Se acceden directamente a través del identificador:
  cout << i;
Datos dinámicos
  Datos accedidos a través de su dirección de memoria
  Esa dirección de memoria debe estar el algún puntero
  Los punteros son la base del SGMD
Los datos estáticos también se pueden acceder a través de punteros
int *p = &i;

## Slide 49: Algoritmos y Estructuras de Datos I
Fin parte I

## Slide 50: Algoritmos y Estructuras de Datos I
Muchas Gracias.